## Slide 2: Sekvenčné modely
Sekvenčná úloha s požiadavkou (podmienkou)

## Slide 3: Sekvenčné modely
Slúžia na určenie optimálneho poradia objektov (výrobkov) vzhľadom na postavené kritérium (celkový priebežný čas výroby ).

## Slide 4
Symbolika
i- výrobky (výrobná dávka), i= 1,...,n
j- výrobný stupeň (pracovné miesta, cez ktoré prechádza výrobok: pracovné čaty, dielne, výrobné stroje, prevádzky...), j= 1,...,m
tij- operačný čas i- teho výrobku na j- tom výrobnom stupni
T- celkový priebežný čas, ktorý je potrebný na výrobu n- výrobkov na m- výrobných stupňoch
Účelová funkcia T

## Slide 5: Johnsonov model
Aplikácia Johnsonovho modelu pre 2 VS
Aplikácia Johnsonovho modelu pre 3 VS
Použitie Johnsonovho modelu pre ľubovoľný počet výrobkov a ľubovoľný počet VS

## Slide 6: Johnsonové pravidlá

## Slide 7: Aplikácie Johnsonovho modelu

## Slide 8: Jacksonov model
Výrobky sa rozdelia na štyri skupiny:
iba na 1VS
iba na 2VS
najskôr na 1VS a potom na 2VS
najskôr na 2VS a potom na 1VS
Optimálne poradie pre:
1VS: III. opt.- I. ľub. – IV. opt.
2VS: IV. opt.- II. ľub. – III. opt.

## Slide 9: Sekvenčná úloha, pri ktorej je daná požiadavka
T sa skladá s 3 zložiek:
1. Súčet tij všetkých výrobkov na 1VS.
2. Súčet tij na 2 až poslednom VS výrobku, ktorý je posledný v poradí.
3. Súčet prestojov 1VS medzi jednotlivými výrobkami.

## Slide 10: Sekvenčná úloha, pri ktorej je daná požiadavka
Matematicky všeobecne:
Prvá vložka nezávisí od optimálneho poradia, je konštantná.
Druhá a tretia zložka sú závislé od optimálneho poradia.

## Slide 11: Sekvenčná úloha, pri ktorej je daná požiadavka
Ak je počet výrobných stupňov (VS) oveľa menší ako počet výrobkov (m<<n), v takom prípade môžeme zanedbať aj 2 zložku a zmenou poradia minimalizovať 3 zložku.
Na riešenie- určenie optimálneho poradia možno použiť Maďarskú metódu.

## Slide 12: Sekvenčná úloha, pri ktorej je daná požiadavka
Musíme mať maticu sadzieb, zostavíme ju:- prestoje na 1VS medzi jednotlivými výrobkami a z hodnôt yis.
yis – prestoje na 1VS medzi výrobkom i a výrobkom s ak výrobok i predchádza bezprostredne pred výrobkom s.
ak i = s potom yii = yii = M M→∞

## Slide 13: Sekvenčná úloha, pri ktorej je daná požiadavka
Matica sadzieb:
Použili by sme ju- ak počet VS je oveľa menší ako počet výrobkov, ak môžeme zanedbať z hľadiska optimalizácie 2 zložku ÚF.

## Slide 14: Sekvenčná úloha, pri ktorej je daná požiadavka
Ak počet výrobkov nie je oveľa väčší ako počet VS a do optimalizácie chceme zahrnúť aj 2 zložku ÚF, musíme maticu sadzieb rozšíriť o ďalší stĺpec a aby bola štvorcová aj o ďalší riadok.
Potom máme maticu n+1 rádu, n- počet výrobkov a pokračujeme Maďarskou metódou.

## Slide 15: Sekvenčný model Akers - Friedmana
Riešenie úlohy 2 výrobky alebo 2 výrobné dávky na 4-5 VS.(n=2, m=4 alebo 5).
Poradie VS nie je rovnaké pre oba výrobky.
Úlohou je určiť pre každý VS, ktorý z týchto výrobkov bude opracovaný ako prvý a ktorý ako druhý.
Optimálne poradie je také, pri ktorom T opracovania oboch výrobkov na uvažovaných 4 alebo 5 VS bude min.

## Slide 16: Sekvenčný model Akers - Friedmana
Postup:
1. zostavíme si množinu všetkých teoreticky možných poradí. Táto množina má 2m prvkov (m- počet VS, n- dva výrobky).
2. na základe A- F vety vylúčime z tejto množiny tie poradia, ktoré sú technologicky neprípustné, ostanú len technologicky prípustné poradia.

## Slide 17: Sekvenčný model Akers - Friedmana
3. Na základe A-F kritérií vylúčime z množiny technologicky prípustných poradí tie, ktoré nemôžu byť optimálne, ostane konečná množina poradí.
4. Pre každé poradie, ktoré sa dostalo do konečnej množiny určíme graficky alebo numericky T.
Tie poradia, ktorým prislúcha najmenšia hodnota T sú optimálne poradia.

## Slide 18: Sekvenčný model Akers - Friedmana
A-F veta:
Ak pri výrobku č.1 je poradie VS XY a pri č.2 je YX, potom nutnou a postačujúcou podmienkou aby bolo poradie technologicky prípustné je, že nesmie obsahovať inštrukciu
Počet technologicky prípustných vieme aj vypočítať:
m- počet VS
ik- počet skupín VS, ktoré majú k výrobných stupňov a majú rovnaké poradie oboch výrobkov

## Slide 19: Akers – Friedmanove kritériá